## Slide 1
计算机组成原理
——用机器码计算乘法
汇报人：皮昊旋

## Slide 2
计算机组成原理
原码乘法
展示笔算乘法
0. 1 1 0 1
× 0. 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0.1 0 0 0 1 1 1 1
就上式分析笔算乘法对计算机的困难：
1.机器难以一次性将4个数相加得到结果；
2.需要四个存储单元将每次计算的结果储存，造成空间浪费。
Notes: 题目：计算0.1101×-0.1011
计算机原码一位乘法：1、把符号用异或算法算出；2、数值部分用原码直接计算其绝对值
所以此处直接计算数值部分的绝对值

## Slide 3
计算机组成原理
原码乘法
sum1 = 1;
sum2 = sum1 + 2;
sum3 = sum2 + 3;
sum4 = sum3 + 4;
for (i = 1; i <= 4; i++)
{
sum = sum +i;
}

## Slide 4
计算机组成原理
原码乘法
展示笔算乘法
0. 1 1 0 1
× 0. 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0.1 0 0 0 1 1 1 1
规律:
1 If 尾数为1 ＋被乘数
2 If 尾数为0 ＋0
3 右移
4 JMP 1
·
·
·
被乘数
乘数

## Slide 5
计算机组成原理
原码乘法
得出答案：0.1101 × 0.1011 = 0.10001111
部分积
乘数
解释
0 0 0 0
1 0 1 1
部分积为0，乘数准备好
＋
1 1 0 1
0. 1 1 0 1
1 0 1 1
更新部分积
0. 0 1 1 0
1 1 0 1 1
右移
＋
0. 1 1 0 1
1. 0 0 1 1
更新部分积
0. 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1
右移
0. 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1
右移
＋
0. 1 1 0 1
1. 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1
更新部分积
0. 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1
右移
1 1 0 1 1
0. 1 1 0 1
× 0. 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0.1 0 0 0 1 1 1 1
1.10001111
0. 1 1 0 1
× - 0. 1 0 1 1
Notes: 看乘数末位，1则＋乘数右移，0则＋0，右移。0可以进化成直接右移。
得出的是原题目0.1101×-0.1011的正确答案的绝对值，因为最初计算得符号为－，则答案为1.10001111

## Slide 6
计算机组成原理
Booth算法
基于乘数末两位判断操作（两位booth编码）
乘数末位
附加位
对应操作
0
0
右移
0
1
部分积＋[x]补
1
1
右移
1
0
部分积＋[-x]补
规律：
int a = 附加位 – 乘数末位;
If a==0 右移
If a==1 部分积＋ [x]补
If a==-1 部分积＋ [-x]补
Notes: Booth算法是采用符号位直接带入式子计算的方式，而且有一个乘数需要用两位符号位来表达，另一个乘数用一位符号位来表达。并且，用一位数符号位的乘数后需要附加一位，用以结合乘数末位判断下一步操作。

## Slide 7
计算机组成原理
Booth算法
部分积
乘数
解释
0 0. 0 0 0 0
0. 1 0 1 1 0
部分积为0，乘数准备好，后加一位初始为0的附加位
＋
0 0. 1 1 0 1
0 0. 1 1 0 1
0. 1 0 1 1 0
＋ [-x]补，更新部分积
0 0. 0 1 1 0
1. 0 1 0 1 1 0
右移，a = 0
0 0. 0 0 1 1
1 1. 0 0 1 1
＋ [x]补，更新部分积
1 1. 0 1 1 0
1 1. 1 0 1 1
右移，a = -1
＋
0 0. 1 1 0 1
1 0 0. 1 0 0 0
0 0. 0 1 0 0
0. 0 0 1 0 1 0 1 1 0
右移，a = 1
0. 1 0 1 0 1 1 0
[x]补=11.0011 [y]补=0.1011 [-x]补=00.1101
右移，a =1
0. 1 0 1 0 1 1 0
＋
0. 0 1 0 1 0 1 1 0
＋ [-x]补，更新部分积
0. 0 1 0 1 0 1 1 0
＋ [x]补，更新部分积
＋
1 1. 0 0 1 1
1 1. 0 1 1 1
0. 0 0 1 0 1 0 1 1 0
11.01110001
-0.10001111
- 0. 1 1 0 1
× 0. 1 0 1 1
Notes: 蓝色块为乘数末位，灰色块为附加位，根据补码的移位补位规则，右移之后，补符号位。
采用booth算法的优势：1、计算机内部存储数字就是采用补码形式存储，计算时不必换成其他形式，加快计算机计算速度；2、booth算法可以连带数的符号进行计算，不用额外用异或计算符号，在硬件配置中也可以使电路更加简明。

## Slide 8
计算机组成原理
原码补码乘法的差异
原码
补码
进行n轮加法，n轮位移
每次加法可能＋0或者＋[x]补
根据寄存器的最低位决定加什么
进行n轮加法，n轮位移，最后再多一次加法
每次加法可能＋0、+[-x]补、＋ [x]补
根据寄存器的最低位和附加位决定加什么
用机器码计算乘法

## Slide 9
计算机组成原理——用机器码计算乘法
THANK YOU